### 河南省城市道路环卫机械化作业规程

### （试行）

目  录

1总则	4

2术语	5

3基本规定	7

3.1城市道路环卫机械化作业等级划分	7

3.2城市道路环卫机械化作业基本要求	8

4环卫机械化作业操作	10

4.1 一般规定	10

4.2吸扫作业规程	10

4.3冲洗作业规程	12

4.4洒水作业规程	13

4.5洗扫作业规程	14

4.6抑尘车作业规程	15

4.7环卫机械化作业模式	15

5质量要求	17

5.1城市道路环卫机械化作业时间及频次	17

5.2城市道路环卫机械化作业规程	17

1 总  则

1.0.1本规程规定了城市道路环卫机械化作业的术语和定义，基本要求，环卫机械化作业等级划分、质量要求和作业规程。

1.0.2城市道路环卫机械化作业除执行本规程外，还应符合国家、河南省现行相关标准的规定。

1.0.3公共场所（广场）的地面环卫机械化作业质量要求和作业规程可参照执行。

1.0.4 本规程适用于城市道路环卫机械化作业，也可作为管理和检查考核的依据。

2  术 语

2.0.1城市道路

城市供车辆和行人通行的道路、桥梁、隧道及其附属设施。

2.0.2城市清扫保洁道路

城市供车辆和行人通行的，符合清扫保洁作业条件的道路、桥梁、隧道及其附属设施，包括机动车道与非机动车道。

2.0.3环卫机械化作业

利用机械控制的车辆及装置，对符合机械化作业条件的城市道路进行保持性的环卫清洁作业。

2.0.4吸扫作业

利用机械控制的吸盘（嘴）、扫刷等，对城市道路进行的环卫清洁作业，又可分为机械化清扫作业和机械化保洁作业两种方式。

2.0.5冲洗作业

利用机械控制的喷嘴，对城市道路采用一定水压的水流进行冲洗的环卫清洁作业，分为高压冲洗和低压冲洗。

2.0.6洒水作业

利用机械控制的喷嘴，对城市道路进行洒水保持路面湿润并减少路面尘埃对空气污染的环卫清洁作业。

2.0.7洗扫作业

利用带有喷嘴、扫刷、吸盘等装置的机械化洗扫一体设备，采用一定水压的水流冲洗路面污染物，并使清洗路面后的污物和污水等一并吸附进指定容器内的环卫清洁作业，又可分为机械化清扫作业和机械化保洁作业两种方式。

2.0.8抑尘作业

通过机械控制采用喷雾对空中灰尘抑制、降低的作业。

2.0.9城市道路环卫机械化清扫率

采用环卫机械化作业方式进行清扫保洁的道路面积占城市清扫保洁道路面积的百分比。

3  基本规定

3.1城市道路环卫机械化作业等级划分

3.1.1 城市道路环卫机械化作业等级划分应符合表1的规定。

表1 城市道路环卫机械化作业等级划分

| 环卫机械化 作业道路等级 | 划分条件 |
| --- | --- |
| 一级道路 | （1）商业网点集中，道路旁商业店铺占道路长度不小于70%的繁华闹市地段； （2）主要旅游点和进出机场、车站、港口的主干路及其所在地路段； （3）大型文化娱乐、展览等主要公共场所所在路段； （4）平均人流量为100人次/分钟以上和公共交通线路较多的路段； （5）主要领导机关、外事机构所在地； （6）城市高架路、快速通道等专供机动车快速通行的道路。 |
| 二级道路 | （1）城市主、次干路及其附近路段； （2）商业网点较集中、占道路长度60～70%的路段； （3）公共文化娱乐活动场所所在路段； （4）平均人流量为50～100人次/分钟的路段； （5）有固定公共交通线路的路段。 |
| 三级道路 | （1）商业网点较少的路段； （2）居民区和单位相间的路段； （3）城郊结合部的主要交通路段； （4）人流量、车流量一般的路段。 |
| 四级道路 | （1）城郊结合部的支路； （2）居住区街巷道路； （3）人流量、车流量较少的路段。 |

3.2 城市道路环卫机械化作业基本要求

3.2.1城市道路环卫机械化作业必须树立“规程、安全、高效、精细、清洁”的基本理念，在提高城市道路洁净度的同时，努力做到文明、有序，最大限度地减少机械化作业对周边环境的污染、对市民生活的影响。

3.2.2建立健全规程的安全及作业管理制度，制定科学合理的作业方案和计划，有完整的作业和检查记录；并在工作中不断优化作业方式，充分发挥机械化、合成化作业优势，减轻人工作业人员的劳动强度、提升作业效率和路面洁净度。

3.2.3建立健全车辆维修、保养和检查制度，必须确保出车车况良好，各类作业车辆应保持标志清晰、齐全，车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢。

3.2.4作业人员必须按照规定的时间、线路、频次和作业模式进行作业；作业时应穿戴统一的、具有明显警示标识的工作服，并保持着装整洁。

3.2.5作业过程中必须严格遵守交通法规，并按规定开启提示音乐、警示灯、夜间作业示宽灯；作业尽量避开交通高峰时段，作业过程中，车体应杜绝吊挂、抛洒污物，滴漏水、油液体等现象。

3.2.6作业车辆临时停靠必须紧靠路边，距公交车站50米内禁止停车，停车时不得影响其他车辆、行人通行，并在车后设警示标志。

3.2.7冲洗和洒水作业遇人群密集时，应降低车速、减少水量，不干扰行人；同时应树立节约用水观念，车辆加水应遵守相关规定，避开市民生活用水高峰。

3.2.8环卫机械化作业必须设调度岗位，科学合理调配作业车辆分布比例及运行；每班作业应按规定填写出车日志，作业车辆应在规定地点取水、清洁污物箱。

4  环卫机械化作业操作

4.1 一般规定

4.1.1城市道路环卫机械化作业实行道路等级作业方法，按照所属的道路等级安排机械化作业，遇天气和季节性原因应酌情增减机械化作业频次。

4.1.2遇到灾害性天气或突发事件时，必须及时启动城市道路环卫机械化作业应急预案。

4.1.3当气温≤5℃时，桥面、坡道、高架的冲洗、洒水、洗扫作业应暂停；当气温≤2℃时，必须停止全部冲洗、洒水、洗扫作业，与此同时道路清扫全部采用吸扫作业方式。

4.1.4城市道路环卫机械化作业应充分考虑道路交通状况，白天宜安排机械化保洁作业和洒水作业，夜间宜安排机械化清扫作业和冲洗作业。

4.2 吸扫作业规程

4.2.1操作规程应满足下列要求：

（1）每天作业前检查车况、扫刷、吸盘、油、水、警示灯等装置，确保车辆性能良好。

（2）作业前应检查扫刷等落地高度，一般降至刷毛稍压地面为合适，吸盘（吸嘴）调整到无垃圾遗漏为止。

（3）吸扫车辆沿两侧机动车道侧石平推作业。作业时可根据路面污染情况选用一挡或二档。清扫作业时选用一挡，行驶速度6-8公里/小时，12.5吨以下副机转速不低于1800转/分，12.5吨以上副机转速不低于1500转/分；保洁作业时选用二挡，行驶速度不超过15公里/小时，12.5吨以下副机转速不低于1750转/分，12.5吨以上副机转速不低于1450转/分。在吸扫清扫保洁作业时副机转速不高于额定转速。

（4）吸扫车应严格按照放盘（刷）、调整吸盘（刷盘）高度和角度、吸扫的顺序进行操作。

（5）清扫时注意观察路面废弃物和路面障碍情况，对吸扫车不能清除的大件垃圾或硬物，应及时下车人工清除，确保清扫质量和设备不受损坏。

（6）吸扫车清扫完毕后应及时到指定场所排放污物。

4.2.2清洁保养应满足下列要求：

（1）作业完成后应清洗车身，以及扫刷、垃圾箱、吸盘等部位，保持车容整洁。

（2）清洁完毕后应检查车辆主、副机油压、水电、空压机运转情况，做好车辆维护保养工作，确保车辆性能良好。

（3）完成清洗和检查等程序后，将车辆按序停放在指定场所。

4.2.3以下特殊情况需人工配合清扫：

（1）死角：车辆作业转弯、不规则路面、连通道和单位进出口等机械化作业盲区。

（2）深沟：因路面原因吸扫车扫刷不能放到位的地方。

（3）道路两侧行道树过低过近：容易划伤车体，吸扫车不能靠边清扫。

（4）垃圾杂物过长、过大、过多：容易造成吸盘堵死，或机驾人员无法清除的。

（5）特殊情况保障：遇有重大保障活动和突发污染事件，吸扫车迅速到位，有效配合人工和其他功能作业车辆进行快速处置。

4.3 冲洗作业规程

4.3.1操作规程应按照下列规定：

（1）冲洗作业应在机扫作业15分钟前进行。

（2）冲洗作业时控制车速为5公里/小时～10公里/小时；低压冲洗压力≥0.3兆帕，洒水量0.2～2.0升/平方米；高压冲洗压力≥5兆帕，洒水量0.2～2.0升/平方米，不得出现断续喷水的现象。

（3）冲洗作业宜安排在22：00～次日早6：00时段，作业时应禁鸣，避免噪音扰民，车尾应有反光标志（或加贴反光膜），作业时必须开启警示灯和示宽灯。

（4）冲洗作业时不得漏洗，如路面较宽，应二次冲刷，不得倒车作业。

（5）如遇雨天，污染严重的路面可利用雨水进行道路冲洗。

（6）冲洗作业时应注意避让车辆及行人。

4.3.2清洁保养要求：

（1）作业完毕后应将车辆各喷洒机构归位，对车体进行清洗，做好车辆日常维护保养工作，确保车况良好。

（2）冬季作业完毕后，必须把全车作业存水放净，防止冻裂。

（3）完成清洗和检查等程序后，将车辆按序停放在指定场所。

4.3.3特殊情况保障：

遇有重大保障活动和突发污染事件，冲洗车辆迅速到位，有效配合人工和其他功能作业车辆进行快速处置。

4.3.4冲洗作业按照不同天气污染程度调整作业次数，以达到降尘、控尘和抑尘的效果。

4.4 洒水作业规程

4.4.1操作规程应按照下列规定：

（1）洒水作业时，必须播放提示音乐，提示行人避让，提示音乐出现故障时应停止作业。

（2）作业时控制车速不超过30公里/小时，喷水口喷水有力，不得出现断续喷水的现象；洒水作业应覆盖道路的所有机动车道，不得漏洒、花洒，作业后路面无干燥路段和片区。

（3）洒水作业时，主幅路面过宽时（≥6车道），洒水车应沿行车道行驶进行双侧洒水，不得在超车道单侧洒水。

（4）洒水作业必须按照不同季节调整作业模式，以达到降尘、控尘和夏季小环境降温的效果。

①当气温在5℃～25℃时，洒水作业时利用水车喷雾装置进行喷雾降尘作业，降低、过滤空气中的有害微颗粒，抑制扬尘；

②当气温≥25℃时，驾驶员应根据路面情况，保证全路面的降温和湿润；

③当气温≥30℃时，洒水作业应增加作业频次，一级和二级道路每日洒水不少于4次，其他道路不少于3次。

4.4.2清洁保养应符合4.3.2的要求。

4.4.3洒水作业按照不同天气污染程度调整作业次数，以达到降尘、控尘和抑尘的效果。

4.5  洗扫作业规程

4.5.1操作规程应满足下列要求：

- 白天作业应避开交通高峰时段；一级道路及主要二级道路可增加夜间（晚23：00～次日早5：00）人机结合清洗方式。

(2)洗扫作业时注意调整喷架高度和水压，可以与洒水车、冲洗车、人工洗刷相互配合，以消除路面的积泥、沙石、污迹。

(3)洗扫被严重污染的路面时，须反复冲洗，直至路面见本色，作业结束后，应做到路面、侧石、交通隔离带以及道路相关公共设施周围无泥沙和积水。

(4)洗扫作业时选用一挡，行驶速度6-8公里/小时，12.5吨以下副机转速不低于1800转/分，12.5吨以上副机转速不低于1500转/分；保洁作业时选用二挡，行驶速度不超过15公里/小时，12.5吨以下副机转速不低于1750转/分，12.5吨以上副机转速不低于1450转/分。在洗扫清扫保洁作业时副机转速不高于额定转速。

(5)作业过程要密切注意作业效果，如果发现高压喷嘴堵塞、吸嘴漏吸等现象，应立即停车处理，保证作业达到预期效果。

(6)作业时应开警示灯或特效音乐，不宜开警报器。

(7)洗扫作业时污物箱必须保持密闭，作业过程中无污物拖、挂和污水滴漏现象。

4.5.2清洁保养应符合4.3.2的要求。

4.6抑尘作业规程

4.6.1操作规程应满足下列要求：

- 抑尘作业时，必须播放提示音乐，提示行人避让，提示音乐出现故障时应停止作业。

- 作业时控制车速不超过20公里/小时，雾炮雾粒度达到50-150um ，不得出现断雾现象。

（3）抑尘作业必须按照不同天气污染程度调整作业次数，以达到降尘、控尘和抑尘的效果。

①当天气污染指数达到轻度污染时，抑尘作业时间不低于6小时，降低、过滤空气中的有害微颗粒，抑制扬尘；

②当天气污染指数达到中度时，抑尘作业时间不低于8小时，降低、过滤空气中的有害微颗粒，抑制扬尘；

③当天气污染指数达到重度污染时，抑尘作业时间不低于10小时，降低、过滤空气中的有害微颗粒，抑制扬尘；

④当天气污染指数达到严重污染时，抑尘作业时间不低于12小时，降低、过滤空气中的有害微颗粒，抑制扬尘。

4.6.2清洁保养应符合4.3.2的要求。

4.7环卫机械化作业模式

4.7.1六机联合模式，在春夏秋季节沙尘暴、大风天气及路面受到严重污染状态下，宜采用6部作业车辆联合作业，作业顺序为：2部吸尘车-1部高压冲洗车-2部洗扫车-1部抑尘车。

4.7.2三机联合模式，在春夏秋季节的日常机扫作业，宜采用3部作业车辆联合作业，作业顺序为：1部高压冲洗车--2部洗扫车。

4.7.3雨季作业模式，在下雨天气，宜适时采用2部洗扫车联合洗扫（不喷水）收水作业。

4.7.4冬季干吸作业模式，宜采用2部吸扫车联合吸扫作业。

4.7.5除雪作业模式，降雪中期利用除雪车将积雪推至路边，降雪结冰时利用铲雪车和除雪车联合作业，将积雪推至路边，可利用铲车和装卸车将积雪清运至指定地点。

4.7.6人行道、慢车道和支路背街作业模式

（1）两机联合作业，宜采用用2部小型机械联合作业，作业顺序为：小型吸扫车-小型冲洗车。

（2）人行道、慢车道和支路背街冲洗作业，宜采用小型路面养护车对人行道、慢车道和支路背街进行人机结合冲洗。

5  质量要求

5.1 城市道路环卫机械化作业时间及频次

5.1.1城市道路环卫机械化作业时间要求见表2

表2 城市道路环卫机械化作业时间

| 环卫机械化作业道路等级 | 机械化保洁作业时间 (小时/日) |
| --- | --- |
| 一级道路 | ≥16 |
| 二级道路 | 14～16 |
| 三级道路 | 10～14 |
| 四级道路 | 8～10 |

5.1.2城市道路环卫机械化作业频次要求见表3。

表3 城市道路环卫机械化作业频次

| 环卫机械化 作业道路等级 | 环卫机械化作业频次明细（次/日） |
| --- | --- |
|  | 清扫 | 保洁 | 冲洗 | 洒水 | 清洗（建议） |
| 一级道路 | ≥1 | ≥3 | ≥2 | ≥3 | 每周不少于1次 |
| 二级道路 | ≥1 | ≥2 | ≥1 | ≥3 | 每周不少于1次 |
| 三级道路 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥2 | 每周不少于1次 |
| 四级道路 | ≥1 | ≥1 |  | ≥1 | 每周不少于1次 |

5.2 城市道路环卫机械化作业规程

5.2.1城市道路环卫机械化清扫率标准

城市范围内的三级以上道路（含三级）实行环卫机械化作业，机械化平均清扫率达到90%以上，各作业等级道路机械化清扫率要求可达到表4所列标准。

表4 城市道路环卫机械化清扫率标准

| 环卫机械化作业道路等级 | 机械化清扫率 |
| --- | --- |
| 一级道路 | 100% |
| 二级道路 | 100% |
| 三级道路 | 80% |

5.2.2城市道路环卫机械化作业感观量化标准

在表2规定的作业时间内，城市道路环卫机械化作业感观量化应符合表5的规定要求。

表5 城市道路环卫机械化作业路面感观量化要求

| 项目 | 一级道路 | 二级道路 | 三级道路 | 四级道路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纸屑果皮等白色垃圾 （片/1000米） | ≤8 | ≤12 | ≤16 | ≤30 |
| 烟蒂（个/1000米） | ≤4 | ≤8 | ≤10 | ≤18 |
| 污迹（口香糖等） （处/1000米） | 无 | ≤8 | ≤10 | ≤12 |
| 尘土（克/平方米） | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤20 |
| 窨井口 | 干净 | 干净 | 干净 | 基本干净 |
| 路面、侧石 | 见本色 | 见本色 | 见本色 | 基本见本色 |

5.2.3城市道路吸扫作业规程

作业时不扬尘、不漏污，作业后路面净，无浮尘、无烟头、纸屑、瓜果皮核、塑料袋、灰土砖石等废弃物。

5.2.4城市道路机械化冲洗作业规程

作业时要先中央后两边，并及时调整高压喷嘴位置保证路面无污物，侧石无浮土。

5.2.5城市道路机械化洒水作业规程

城市道路洒水作业后，路面湿润无漏洒或积水现象。

5.2.6城市道路机械化洗扫作业规程

作业后应达到5.2.3、5.2.4所规定的全部要求，且路面、侧石、交通隔离带以及道路相关公共设施周围无积尘、积水，见本色。